# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Каралачикский сельский Совет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 2 от 02.04.2013, заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Федоровский район РБ;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов сельских поселений Пугачевский, Каралачикский сельские Советы.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Каралачикский сельский Совет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Федоровского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Федоровского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития сельского поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация – Схема территориального планирования МР Федоровский район РБ, выполненная  ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект» в 2012 – 2013г.

Проект разработан на цифровой картографической основе (ЦКО) сельского поселения Каралачикский сельский Совет МР Федоровский район Республики Башкортостан,  выполненной ООО  « Технология 2000» в 2013г. и  представленной  в электронном виде.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Каралачикский сельский Совет:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Каралачикский сельский Совет является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КАРАЛАЧИКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Каралачикский сельский Совет расположена в центральной части административного района. С севера территория ограничена землями сельского поселения Федоровский сельсовет, с северо – востока - землями сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет, с востока и юго - востока  - землями сельского поселения Балыклинский сельсовет, с юго - запада территория ограничена землями сельского поселения Денискино, с запада территория ограничена землями сельского поселения Дедовский сельсовет.

1.1.Климат

Климат предуральской степной зоны характерен почти для всей равнинно-возвышенной части территории Башкирии, расположенной в левобережье реки Белой. Он отличается повышенными летними температурами воздуха, недостаточным количеством атмосферных осадков (как по многолетним данным, так и по отдельным годам), частыми снежными метелями в зимний период, суховейными ветрами и явлениями засухи летом. Для климата этой зоны республики характерны также сравнительно малая облачность и пониженная относительная влажность воздуха в летний сезон.  Здесь наблюдаются резкие изменения погоды в любом сезоне года. Зима бывает умеренно-холодной, обычно малоснежной, лето жаркое, а в иные годы сопровождается пыльными бурями (особенно в юго-западной части зоны, Чермасано-Демском и Приашкадарском районах). Поэтому большое хозяйственное значение приобретает здесь борьба с засухами, суховеями и пыльными бурями.

Особенностью температурного режима является резкий контраст зимы и лета.

Минимальная температура января достигает -370 С. Средняя месячная температура января составляет -12,300 С, июля – +19,50 С.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Федоровка, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Значения климатических параметров:

-  среднегодовая температура воздуха +3,40 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум - 370 С,  максимум +380 С;

-  среднее число дней с температурой воздуха менее -50 С    130 - 135 дней;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Федоровка) - 113 см (1 раз в 10 лет), 151 см- (1 раз в 50 лет);

-   преобладающие направления ветра  в холодный период– юго-западные и западные, в теплый период - северные;

-   максимальные скорости ветра 9,6 м/сек отмечаются в январе при западных  ветрах.

-   средняя  скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 5,3 м/сек;

-  количество осадков за год – 550 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 212 мм, теплого периода (апрель – октябрь)- 338 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет – 173 кг, 1 раз в 25 лет – 247 кг,  1 раз в 50 лет – 278 кг (данные по ближайшей м/ст Мелеуз);

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 73 %, в холодный период – 80%, в теплый сезон 66 %.

Опасные погодные явления:

Сильные ветры, метели и крупный град.

-  Сильные ветры.  Число дней с сильным ветром скоростью 15 м/сек. достигает в среднем за год 22 дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10 м - 24 м/сек. (1 раз в 100 лет), 17 м/сек. (1 раз в 5 лет).

-  Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности ( наветренные склоны). Число дней с градом в среднем – 2 дня.

-  Сильные метели. Наиболее часты в степи, преобладают метели западного  и юго-западного направления с силой ветра 5-7 м/сек. Повторяемость метелей в среднем за год 20-30 дней.

-   Засухи.  Проявляются периодические засухи, их повторяемость возрастает к югу степной зоны до 40%. Сильные засухи ежегодно повторяются в мае – июне.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 211 дней.

Климатические условия для рекреации

Условия  относительно благоприятны – продолжительность безморозного периода – 109-118 дней, средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) – +19,50 С.

Климатические условия для сельского хозяйства

В целом территория Предуральской степи относится к зоне умеренно теплого   полузасушливого и засушливого климата.

По степени увлажненности, с учетом тепла и осадков за период наиболее активной вегетации растений, Федоровский район относится к  зоне пониженного слабодефицитного и недостаточного увлажнения (южные районы Чермасано-Демской равнины и Общего Сырта), где гидротермический коэффициент меньше 1. Климатические условия для сельского хозяйства относительно благоприятны, территория относится к зоне сельскохозяйственного назначения со средним уровнем рентабельности.  Территория хорошо обеспечена теплом (120 - 128 дней с температурой выше + 100 С), но умеренно засушливая  по влажности; продолжительность периода активной вегетации – около 164 дней. В период вегетации сельскохозяйственных культур наблюдается дефицит влаги.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5.Опасное направление -  ветра южное,  со скоростью  ветра более 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 18,5 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет примерно 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.

1.2.Рельеф

Территория Федоровского района, в т.ч. территория сельского поселения Каралачикский сельсовет, входит в состав Предуральской степной зоны, которая представлена слабоволнистыми Уршак-Ашкадарской и Чермасано-Демской равнинами,  а также объединяет юго-восточную оконечность  Бугульмино-Белебеевской возвышенности и северные отроги Общего Сырта.

# 2.ЭКЗОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На территории Федоровского района наблюдаются экзогенные геологические процессы, связанные с действием поверхностных и подземных вод - эрозия овражная, карсты.

На территории сельского поселения преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах. Характерны плоскостной смыв, речная эрозия, дефляция и небольшой карст.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне потенциальной опасности возможных проявлений эрозионных процессов, однако, они развиты слабо и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на  площадях, занятых лесопосадками, гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

Преобладание пологих склонов и травянистых типов леса исключает необходимость принятия особых противоэрозионных мероприятий. Однако есть необходимость проведения предупредительных противоэрозионных мероприятий –  лесовосстановление на возвышенностях и перепадах рельефа.

# 3.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Федоровского района входит в состав Предуральской степной зоны, которая представлена слабоволнистыми Уршак-Ашкадарской и Чермасано-Демской равнинами,  а также объединяет юго-восточную оконечность  Бугульмино-Белебеевской возвышенности и северные отроги Общего Сырта. Основу геологического строения Уршак-Ашкадарской и Чермасано-Демской равнин составляют отложения Уфимского яруса верхнепермской системы. Эту территорию можно охарактеризовать как приподнятую крупноволнистую равнину, расчлененную большими речными долинами притоков р. Белой (Чермасан, Дема, Уршак, Ашкадар и др.) на ряд массивных междуречий, которые являются основными орографическими элементами.

Основными почвообразующими породами в Предуральской степной зоне являются послетретичные отложения в виде делювиальных, элювиальных и элювио-делювиальных образований.

По геологическому (формационному) принципу (однородность литологостратиграфии) на рассматриваемой территории выделены следующие районы:

1. Четвертичные аллювиальные отложения

2. Нижнетриасовые континентальные (красноцветные) отложения

3. Верхнепермские преимущественно континентальные (красноцветные) отложения.

# 4. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Каралачикский сельский Совет характеризуется относительно слаборазвитой гидрографической сетью из речек Большая Балыклы, Мусакуль, Шланлы, Читляукле и их притоков - ручьев. Все они относятся к бассейну р. Белая, и далее р. Кама,  с общим склоном стока воды в северо - восточном направлении.

На территории Федоровского района основными водными артериями являются реки Дема, Ашкадар, Салмыш, Сухайля и Большой Изяк. Ни одна из этих рек на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет не протекает. В  районе имеются многочисленные родники.

Речка Большая Балыклы, 23 км,  приток р. Ашкадар -  протекает в центральной части территории сельского поселения в направлении с северо – запада на восток. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки  Белая от г.Салават до г. Стерлитамак.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Русла речек извилистые, дно глинистое и глинисто-песчаное, часто заиленное. Грунт глинистый, берега обрывистые, осыпающиеся. Встречаются известняки и гипсы, перекрытые песчано-глинистыми грунтами.  Почва - карбонатные черноземы. Залесенность территории 10%. Распаханность около 60-70 %. Питание преимущественно снеговое. Режим рек: ледостав в первой декаде ноября, толщина льда до 10 см, а у берегов - до 20-25 см . Часто после оттепелей образуются наледи, увеличивающие толщину льда и уменьшающие его прочность. Вскрытие льда происходит в начале апреля. Ледоход 1-2 дня. К середине апреля приурочен максимум половодья. Наибольший паводок наблюдается осенью во время затяжных дождей. При этом затапливаются только пологие берега. Межень устанавливается в конце июня.

На территории сельского поселения имеются несколько прудов на речках, используемых для хозяйственных нужд.

Перечень водных объектов на  территории  сельского поселения

Каралачикский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км/площадь водоема, га | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| реки и речки |
| 1. | р. Большая Балыклы | р. Ашкадар | 23 | 100 |
| 2. | р.Мусакуль | р.Бол.Балыклы | 3,45 | 50 |
| 3. | рЧитляукле | р.Бол.Балыклы | 3,45 | 50 |
| пруды |
| 4. | на р.Читлякуле | р.Бол.Балыклы | 10,32га | 50 |
| 5. | на р.Бол. Балыклы (Нижний пруд) | р.Бол.Балыклы | 21,67га | 50 |

5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

На территории  Федоровского района преобладают равнинные степные (луговые) ландшафты с отдельными возвышенностями. Степи большей частью распаханы, дубовые леса, произраставшие в прошлом, уступили редким производным лесам (береза, осина, липа). По склонам  иногда встречаются петрофитные варианты степей и заросли степных кустарников. По склонам речек и увалам редко встречаются деградированные варианты каменистых степей с высоким флористическим богатством, произрастают редкие виды растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан.

Господствующим типом среди почв является чернозем. Подтиповыми представителями, имеющими преимущественное распространение, являются выщелоченные, типичные, типичные карбонатные черноземы. 84 % площади пахотных угодий на Чермасано-Ашкадарской равнине приходится на эти почвы. Карбонатные черноземы формируются главным образом на желтовато-бурых опесчаненных делювиальных карбонатных суглинках и на элювиокарбонатных породах. Мощность их гумусового горизонта обычно колеблется в пределах 30-65 см, а содержание гумуса составляет 7-10 % .

6. МИНЕРАЛЬНО – СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

На территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет  месторождения общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения отсутствуют.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличию факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в наличии на территории района в основном привнесенного извне химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них или в непосредственной близости от них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным Кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет выделяются водоохранные зоны речки Большая Балыклы и ее небольших притоков – Мусакуль,Читляукле и Шланлы; прибрежные защитные полосы; охранные зоны инженерных коммуникаций; санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет следующие:

| № | Наименование реки, пруда | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохран- ной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Бол.Балыклы | 23 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | р.Мусакуль | 3,45 | 50 | 40 | 5 |
| 3 | р.Читляукле | 3,45 | 50 | 40 | 5 |
| 4 | пруд на р.Читляукле | 10,32га | 50 | 40 | 5 |
| 5 | пруд на р.Большая Балыклы (Нижний пруд) | 21,67га | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  охранные зоны электрических сетей;

-  охранные зоны линий и сооружений связи;

-  охранные зоны систем газоснабжения и газораспределительной сети;

-  санитарные разрывы от автомагистралей.

-  охранные зоны сетей водоснабжения;

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения и газораспределительной сети. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет проходит магистральный газопровод высокого давления ОАО «Газпром» направлением Мелеуз – Федоровка. Разрыв от жилой и общественной застройки для трубопроводов  I класса диаметром 300-600 мм составляет 150 м (Приложение 1 к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

От этого магистрального газопровода имеется отвод 0.4 МПа Балыклы – Атяшево, от которого в свою очередь имеется отвод Каралачик - Балыклыбашево. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Санитарные разрывы от автомагистралей.  Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки согласно п.3.5.26 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»  необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сетей водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Каралачикский сельский

Совет  и  их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Каралачик |
| 1 | ООО «Очкын » | зерносклад (зерноток) фуражный склад МТМ (ЦРМ) АЗС | 1086 тн. 240 тн. 16 ед. техники 114 тн. | 50 м 50 м 300м 100м |
| 2 | Котельная школы | на территории школы |  | 50 м |
| 3 | Скотомогильник | в северном направлении от с. Каралачик за границами н.п. |  | 1000 м |
| 4 | Пасека | в юго – западном направлении от с.Каралачик у истока р.Читляукле у опушки леса | 20 пчелосемей | 100 м |
| 5 | Пилорама ИП Хайбуллин | ул.Мира, 20 (ориентировочно) |  | 100 м |
| с. Балыклыбашево |
| 6 | филиал ООО «Очкын» | животноводство (фермы КРС) | 189 гол.КРС 355 гол.КРС | 300м 300м |

В пределах сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50 м, 100м и 300м от границ своих участков, промышленные предприятия с СЗЗ 300м, действующий скотомогильник с СЗЗ 1000м  и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, (новая редакция).

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет  памятники истории, культуры и археологии отсутствуют.

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно реестру особо охраняемых территорий Республики Башкортостан на территории Федоровского района находится  государственный природный зоологический заказник  регионального значения по охране животного мира «Федоровский». В территорию сельского поселения Каралачикский  сельский Совет он не входит. Особо охраняемых природных территорий нет.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Каралачикский сельский Совет расположена в центральной части административного района. С севера территория ограничена землями сельского поселения Федоровский сельсовет, с северо – востока - землями сельского поселения Верхнеяушевский сельсовет, с востока и юго - востока  - землями сельского поселения Балыклинский сельсовет, с юго - запада территория ограничена землями сельского поселения Денискино, с запада территория ограничена землями сельского поселения Дедовский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет создают:

- автодороги межрайонного значения с твердым покрытием Мелеуз - Федоровка, выходящая через земли Мелеузовского района на автодорогу республиканского значения с твердым покрытием  Уфа – Мелеуз – Кумертау – Оренбург;

- автодорога местного значения с твердым покрытием –подъезд к с.Каралачик от автодороги Мелеуз – Федоровка;

- автодорога местного значения с твердым покрытием от с. Каралачик до с.Балыклыбашево и далее до  автодороги районного значения Федоровка – Дедово.

Размещение территории сельского поселения недалеко от  автомагистрали, ведущей к центрам притяжения финансовых, промышленных и людских ресурсов -  городам Мелеуз и Кумертау -   является одним из условий  инвестиционной привлекательности этой части муниципального района и  дает возможность для  размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Каралачикский сельский Совет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Каралачикский сельский Совет расположены 2 населенных пункта, из которых с.Каралачик является крупным по величине  административным центром сельского поселения,  с.Балыклыбашево – средним населенным пунктом.

Село Каралачик – административный центр сельского поселения Каралачикский сельский Совет с населением 567 человек, расположено в центральной части  территории сельского поселения в 12 км от районного центра с.Федоровка, в 59 км от ближайшей ж/д станции Мелеуз.

Через село проходит автодорога местного значения, выходящая с одной стороны, на автодорогу межрайонного значения Мелеуз – Федоровка, с другой стороны через с. Балыклыбашево  на автодорогу районного значения Дедово - Федоровка. Территория населенного пункта ограничена с северной стороны недействующей промзоной (МТФ), с северо – восточной  стороны находится  подъезд к селу от автодороги межрайонного значения Мелеуз - Федоровка, с восточной стороны территория ограничена  руслом притока р. Бол.Балыклы, с  юго – восточной стороны находятся объекты сельхозпроизводства (ЦРМ), с южной стороны  - пашня,  с юго – западной стороны  территория населенного пункта ограничена  прудом на

р. Читляукле, с  западной стороны – пашней и руслом речки Мусакуль.

Село Балыклыбашево расположено в 0,673 км северо - западнее административного центра сельского поселения с.Каралачик. Население – 153 человека.

К селу с юго – восточной стороны  подходит автодорога местного  значения с твердым покрытием из с.Каралачик. Территория деревни ограничена с северной стороны руслом р. Бол. Балыклы и автодорогой местного значения, ведущей к  автодороге районного значения Федоровка - Дедово, с восточной  стороны территория ограничена  руслом  притока реки Бол.Балыклы и пашней, с южной стороны подходит автодорога с твердым покрытием из с.Каралачик, с западной  стороны находится пашня и небольшой лесной массив.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Каралачикский сельский Совет по состоянию на 2013г. составляет 720 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 12,52%.

Динамика населения сельского поселения Каралачикский сельский Совет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Каралачик | 638 | 567 | -71 / -11,13 |
| 2 | с.Балыклыбашево | 185 | 153 | -32 /- 17,3 |
|  | Итого | 823 | 720 | -103 / -12,52 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Каралачик | 567 | 271 | 2,09 |
| 2 | с.Балыклыбашево | 153 | 76 | 2,01 |
|  | Итого | 720 | 347 | 2,07 |

Общее количество семей  в сельсовете – 347, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,07 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Каралачикский сельский Совет

| Населенный пункт Возрастные группы (чел.) | с. Каралачик | с.Балыклыбашево |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | 36 | 7 |
| От 7 до 16 лет | 37 | 9 |
| Старше 55 лет женщин | 145 | 43 |
| Старше 60 лет мужчин | 61 | 21 |
| 16-55 лет женщин | 115 | 26 |
| 16-60 лет мужчин | 173 | 47 |
| Всего населения в с.п. | 567 | 153 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Каралачик | 567 | 288 | 73 | 206 |
| 2 | с.Балыклыбашево | 153 | 73 | 16 | 64 |
|  | Итого: | 720/100% | 361/50,14% | 89/12,36% | 270/37,5% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Каралачикский сельский Совет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 720 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 361 | 50,14 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 81 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 442 | 61,39 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Каралачикский сельский Совет – в составе Федоровского района - расположена в юго - западной части Республики Башкортостан и обладает незначительным рекреационным потенциалом.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории сельского поселения традиционных отраслей экономики, кроме ограниченного сельскохозяйственного производства, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе могут являться: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет протекает река Бол.Балыклы с небольшими притоками – речками Мусакуль, Читляукле, Шланлы. Их долины относительно пригодны для рекреационных целей,  на них расположены пруды, которые могут быть использованы для рыболовства, промышленного рыбоводства и отдыха местного населения.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Каралачикский сельский Совет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Каралачикский сельский Совет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Каралачикский сельский Совет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Кара- лачикский сельский Совет в административных границах | га | 4892,11 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1556,57 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охра няемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 36,37 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 2908,0 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 141,96 |
| 6 | Земель транспорта | га | 25,86 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 223,34 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 91,66/100 |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,55 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транс- портной инфраструктур | га | 51,94 |
|  | рекреационных зон | га | - |
|  | прочих земель | га | 68,59 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 6,6 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 0,01 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  – жилая усадебная застройка

Д  – общественно-деловая зона

П  – производственная зона

У  – улицы, дороги, проезды

Р  -  рекреация

С  –  земли специального назначения

Пр – прочие

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Каралачик | 167,06 | 68,35 | 4,24 | 2,69 | 47,77 | - | 5,14 | 38,87 |
| 2 | д.Балыклыбашево | 56,28 | 23,31 | 0,31 | - | 1,48 | - | 1,46 | 29,72 |
|  | Итого | 223,34 (100%) | 91,66 (41,04%) | 4,55 (2,04%) | 2,69 (1,20%) | 49,25 (22,05%) | - (0,00%) | 6,6 (2,96%) | 68,59 (30,71%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Каралачикский сельский Совет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 720 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Каралачик | 4647,0 | 9293 | 13940,0 |
| 2 | с.Балыклыбашево | 1520,0 | 3040,0 | 4560,0 |
|  | Итого: | 6167,0 | 12333,0 | 18500,0 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 25,7 м2/чел.

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 25,7 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Каралачикский сельский Совет на территории сельского поселения в настоящее время находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

в с.Каралачик:

-  основная  школа на 120 учащихся (факт.38)  со спортивным залом площадью  65 м2; объединенная с  детским садом на 25 мест; (факт. 20);

- административное здание, в составе которого: сельский клуб на 200 мест с библиотекой на 12,143 тыс. томов; Администрация сельского поселения;

- административное здание, в составе которого: Правление ООО «Очкын»; отделение связи;

- 2 магазина товаров повседневного спроса  общей торговой площадью 39,3 м2;

- ФАП;

-  мечеть;

- существующая (при школе) спортивная площадка 0,025 га.

в с.Балыклыбашево:

- сельский клуб на 50 мест;

-  мечеть;

- магазин (киоск) товаров повседневного спроса  торговой площадью 7,0 м2;

- ФАП.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Каралачик размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В населенном пункте Балыклыбашево размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 720 чел. (Согласно НГП РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 720 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 24 | 25 | 104,2 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 104 | 120 | 115,4 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 57,6 | 65 | 112,8 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 166 | 250 | 150,6 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 43,2 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 /45 | 3,6 /3 | 12,143/ н.д. | 337,3 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 216,0 | 46,3 | 21,4 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 29 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 3 | - | 0 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | - | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п./м2 | 1 | 2/10,1 м2 | -/- | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт* | объект на н.п. | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Гостиница | место | 4-5 | 3-4 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | - | пожар. депо в с.Федо- ровка | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,17 | 3,95 | 2323,5 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,50 – 0,65 | 0,025 | 4,3 |

* предусмотрен  для населенных пунктов с количеством жителей более 50 чел.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Каралачикский сельский Совет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межрайонного и местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет, является автодорога межрайонного значения Федоровка – Мелеуз. От нее имеется отвод - автодорога местного значения в с.Каралачик и далее в с.Балыклыбашево.

Обслуживанием автомобильных дорог занимаются Федоровский и Мелеузовский филиалы  ДРСУ  ГУП "Башкиравтодор".

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Каралачикский сельский Совет составляет 11,658 км (в том числе с твёрдым покрытием – 11,658 км).

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | протяже-ность в границах с.п, всего, км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий (посыпка) | грунт |
| межрайонного значения |
| 1 | Федоровка - Мелеуз (в границах с.п.) | IV | 7,120 | 7,120 | 7,120 | - | - |
| местного значения |
| 2 | отвод от а/д Федоровка – Мелеуз в Каралачик - Балыклыбашево | IV | 2,615 | 2,615 | - | 2,615 | - |
| 3 | Каралачик - Балыклыбашево | IV | 0,673 | 0,673 | - | 0,673 | - |
| 4 | отвод к Балыклыбашево от а/д Федоровка – Дедово (в границах с.п) | IV | 1,250 | 1,250 | - | 1,250 | - |
|  | всего |  | 11,658 | 11,658 | 7,120 | 4,538 | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Каралачикский сельский Совет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Каралачик | 19,108 | 11,46 |
| с.Балыклыбашево | 0,592 | 0,36 |
| ВСЕГО | 19,7 | 11,82 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Каралачикский сельский Совет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки по территории  сельского поселения  Каралачикский сельский Совет осуществляет автотранспортное предприятие ООО «Автотранссервис» по маршруту Федоровка – Каралачик – Балыклыбашево - Федоровка. Движение междугородних рейсовых автобусов осуществляется по пригородным маршрутам от автостанции с.Федоровка. Остановка общественного транспорта находится на пересечении автодороги Мелеуз –Федоровка с автодорогой – отводом в с.Каралачик. В населенных пунктах остановки общественного транспорта находятся: в с.Каралачик – по ул.Центральной  напротив здания правления ООО «Очкын»; в с.Балыклыбашево -  по ул. Дорожной около здания бывшей начальной школы.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Каралачикский сельский Совет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрирована 141 единица автомототехники, в том числе:

92 – легковых автомобиля;

20 – грузовых автомобилей;

21 – мотоцикл;

8 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 196 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной жилой застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в окрестностях с.Федоровка, г.Мелеуз и  г. Кумертау.

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в близлежащих крупных населенных пунктах Федоровского района и в г.Мелеуз.

В настоящее время ближайшими  к территории сельского поселения автогазозаправочными станциями (АГЗС) являются  АГЗС компании «ЭкоСистемз»:  №26, расположенная  в с. Федоровка и №А11, расположенная в г. Мелеуз. В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. В перспективе после строительства АГЗС планируется  постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Мелеуз – в 59 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65320. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении водных объектов (рек) с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Федоровский район и, в частности, сельское поселение Каралачикский сельский Совет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Каралачик осуществляется подземными водами из 2-х оборудованных эксплуатационных скважин общего пользования: скважины № 1429 глубиной 80 м, введенной в эксплуатацию в 1967 г. и скважины №1200 глубиной 53 м,  введенной в эксплуатацию в 1980 г. Общая протяженность сетей водопровода по улицам - 3,3 км, в т.ч. по улицам Подгорной, Родниковой и Центральной – 2,1 км. Сети в здания не введены. Общее количество водоразборных колонок – 19 шт.

Централизованное водоснабжение с.Балыклыбашево осуществляется подземными водами из  оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования № 1998 глубиной 76 м, введенной в эксплуатацию в 1991 г. Протяженность сетей водопровода по улицам - 4,5 км. Сети в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 13 шт.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Каралачикский сельский Совет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Населенные пункты сельского поселения Каралачикский сельский Совет газифицированы. Газоснабжение  осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ «Мелеузгаз» от газовой трассы  0,4 МПа  по отводу Бала - Четырман – Балыклы - Атяшево – отвод в Каралачик - Балыклыбашево. От Бала – Четырманской  АГРС  газ высокого давления 0,4 МПа поступает в с.Каралачик и с.Балыклыбашево.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ПГБ и ГРП (2 объекта):

ПГБ- 6 –в с. Каралачик;

ГРПШ – в с. Балыклыбашево.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время в с.Каралачик теплоснабжение индивидуальной застройки, общественных зданий и промышленных объектов  газовое (от индивидуальных котельных). Теплоснабжение средней школы и детского сада «Радуга» с. Каралачик осуществляется от газовой котельной, размещенной на территории школы.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Каралачикский сельский Совет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ  от подстанций 35/10 «Федоровка» и 35/10 «Балыклы»  через 11ТП  суммарной мощностью 1990 кВА. ПС «Федоровка» запитывает электроэнергией с.Балыклыбашево и большую часть объектов с.Каралачик (ориентировочно 85%). ПС «Балыклы» запитывает оставшуюся часть объектов с.Каралачик (ориентировочно 15%).

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в с.Каралачик –9, по суммарной мощности данные не представлены;

в с.Балыклыбашево - 2, по суммарной мощности данные не представлены;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают Федоровские РЭС  ПО «КЭС» ООО «Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Каралачикский сельский Совет телефонной проводной связью в количестве 195 абонентов производится от объекта связи - АТС ОАО «Башинформсвязь»  монтированной емкостью 208 номеров.По  количеству задействованных номеров информация не предоставлена. Тип телефонной станции: М – 200. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена в основном воздушной на опорах, частично подземным кабелем.  АТС контейнерного типа  введена в эксплуатацию в 2005 году и размещается около здания правления ООО «Очкын» (ул. Центральная , 57).

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляют федеральные операторы сотовой связи  «МТС» и «Билайн». На территории сельского поселения вышек сотовой связи (базовых станций – ретрансляторов) нет.

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах сельского поселения Каралачикский  сельский Совет обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения Каралачикский  сельский Совет развиваются Интернет и IP- телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся:

- в с.Каралачик в юго - западном  направлении около пруда на р. Читляукле на удалении ориентировочно 100 м от существующих границ населенного пункта.

- в с.Балыклыбашево  в северо – западном направлении справа от автодороги, ведущей в населенный пункт Дедово на удалении ориентировочно 120 м от существующих границ населенного пункта.

Свалки подлежат ликвидации. Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Каралачикский сельский Совет осуществляется  силами и средствами сельского поселения на несанкционированные свалки ТБО с.Каралачик и с.Балыклыбашево.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Каралачикский сельский Совет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов должен осуществляться на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Каралачикский сельский Совет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Федоровский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Каралачикский сельский Совет расположены в водоохранной зоне реки Бол.Балыклы, речек Мусакуль, Читляукле, Штанлы и  их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Каралачикский сельский Совет расположены 2 действующих кладбища общей площадью 6,595 га и одно старое закрытое  кладбище  площадью ориентировочно 0,135 га.

Действующее кладбище с.Каралачик площадью 5,146 га расположено в юго – восточной части села в его границах. Заполненность территории кладбища 80%. Кладбище расположено с нарушением санитарно – защитной зоны от кладбища до жилой застройки 50 м, в связи с этим  западная, северная и восточная стороны кладбища (по его периметру) закрыты для захоронений.

Действующее кладбище с.Балыклыбашево площадью 1,449 га расположено в центре села в его границах. Кладбище расположено в водоохранной зоне р.Бол.Балыклы, санитарно – защитной зоне от водозабора (2 пояс), нарушена санитарно – защитная зона 50 м от кладбища до жилой застройки. Заполненность территории кладбища 75%. В связи с этим  предлагается закрыть кладбище, а захоронения производить на действующем кладбище с. Каралачик.

Закрытое старое кладбище бывшей деревни Ядкарь ориентировочной площадью 0,135 га (45х30м) расположено в западном направлении от с.Балыклыбашево на северной стороне урочища Ядкарь.

ХI.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории  Башкортостана и граничащих с ним областей и  республик, а также от автомототранспортных  средств.

Состояние воздушного бассейна Федоровского района представлено по данным Государственного доклада об экологической ситуации  на территории  Республики Башкортостан в 2012 году.

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет - городу Салават.

В 2012 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников составил 910,1 тыс. тонн, в том числе 402,8 тыс. тонн от стационарных источников, и 507,3 тыс. тонн от передвижных средств.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих средств в атмосферу составило в 2012 году 0,222 тонны. По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем Федоровского района.

Экологическая оценка водных объектов

На качественное состояние водных объектов республики влияют два основных фактора: климатические, влияющие на гидрологические условия  и стоки предприятий.

Последние  несколько лет характеризуются низкой водностью практически всех речных бассейнов на территории республики. 2012 год был рекордно низким по водности за весь период наблюдений.

Повторяющиеся маловодные периоды естественным образом сказываются и на качественном состоянии водных объектов. В связи с низкими уровнями половодья практически не затапливаются пойменные озера и старицы. В совокупности с жаркими погодными условиями летних месяцев значительная часть пойменных озер обмелели, усилились процессы  зарастания и заболачивания.

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2012 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Результаты  мониторинга 2012 года показали улучшение качества воды по сравнению с 2011 годом на 5 створах наблюдений р.р. Ик (ниже г. Октябрьский), Усень (ниже г. Туймазы), Уфа (д. Верхний Суян), Большой Нугуш и Павловского водохранилища (р.п. Караидель). За счет снижения водности наблюдалось ухудшение качества воды в р.Белая (на 13 створах из 21), вода оценивалась 4-ым классом «грязная».

Увеличение числа проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, связано с изношенностью водозаборных сооружений и разводящих сетей  в с.Каралачик и с.Балыклыбашево.

Качество воды из источников нецентрализованного водоснабжения, по сравнению с 2011 г., несколько улучшилось: доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшилась с 22,5% в 2011 г. до 17,5% в 2012 г., а по микробиологическим показателям с 15,2% до 11,8%.

Возбудители патогенной флоры в воде источников нецентрализованного водоснабжения в 2012 году не обнаружены.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет Администрацией сельского поселения не представлены. Неочищенные стоки представляют потенциальную  опасность для  для обитателей водоемов.

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения не  установлены. Водные объекты эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

На качество воды влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Качество питьевой воды

Федоровский район и, в частности, сельское поселение Каралачикский сельский Совет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-60 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 20 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Федоровский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории  Федоровского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

В 2012 году возбудители инфекционных заболеваний в воде подземных и поверхностных источников водоснабжения не обнаружены, не зарегистрировано загрязнение веществами I-II класса опасности. Не регистрировались вспышки заболеваний населения, связанных с употреблением питьевой воды.

Почвы

Территория сельского поселения Каралачикский сельский Совет относится к Предуральской степной зоне и характеризуется преобладанием в почвенном покрове выщелоченных и типичных черноземов, карбонатных типичных черноземов.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Федоровском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъектов), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Организация и установление санитарно-защитных зон от источников загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами таких зон. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

В республике прогрессивно возрастает число источников физических факторов неионизирующей природы, потенциально опасных для человека. Среди них наибольшее значение в отношении влиянии на здоровье населения имеют акустический шум, вибрация и электромагнитное излучение. В основном источники неблагоприятных физических факторов размещены в городах республики.

Электромагнитное воздействие

В последние годы одной из проблем является воздействие на организм человека электромагнитных полей, основными источниками которых являются передающие радиотехнические объекты связи, радио и телевещания, а также высоковольтные линии электропередач. Наибольшую часть из указанных объектов составляют, в связи с развитием систем мобильной телефонной сотовой связи, передающие радиотехнические объекты,

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции и вышки сотовой связи. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции, а вышки сотовой связи располагаются вне населенных пунктов или далеко от жилой застройки.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Каралачикский сельский Совет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Каралачикский сельский Совет относительно благоприятны для развития растительности, здесь имеются как  небольшие лесные массивы, так и рядовые лесопосадки.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Бол.Балыклы, речки Мусакуль, Читляукле, Штанлы), нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Каралачикский сельский Совет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Каралачикский сельский Совет.